ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

******************************

г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1				 тел.: 8 (395-57) 7-05-64

от « __ »  _______  2020 года № __		 		 факс: 8(395-57) 7-05-04

E-mail: nuradm@rambler.ru

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного

проектирования муниципального образования «Нижнеудинский район»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», постановлением администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» от 08.10.2014г. №215 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования “Нижнеудинский район”», Дума муниципального района муниципального образования  «Нижнеудинский район»

РЕШИЛА:

1. В Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеудинский район», утверждённые решением Думы муниципального образования «Нижнеудинский район» от 31.10.2018г. №41, внести следующие изменения:

1) главу 2 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования “Нижнеудинский район”» изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Нижнеудинский район»

§ 1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

3. Проектирование автомобильных дорог местного значения осуществляется на основании документов территориального планирования Нижнеудинского района (часть 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Пропускную способность сети улиц и дорог, транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации (автомобилей на 1000 человек): 300 - 400 легковых автомобилей, включая 5 - 7 такси и 5 - 6 ведомственных автомобилей, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка; число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц.

Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов, или увеличивать в зависимости от местных условий.

Плотность магистралей следует принимать не менее 0,01 км на км2 территории.

4. Категории дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблицах 8, 9.

Таблица 8. Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования

| Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Центральная разделительная полоса | Пересечение с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | Пересечения с железными дорогами и трамвайными путями | Доступ на дорогу с примыканием в одном уровне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога обычного типа (не скоростная дорога) | 1В | 3,75 | 4 и более | Обязательна | Допускается пересечения в одном уровне со светофорным регулированием | В разных уровнях | Допускается без пересечения прямого направления |
|  | II | 3,5 | 4 | Допускается отсутствие |  |  | Допускается |
|  |  | 3,75 | 2 или 3 | Не требуется | Допускаются пересечения в одном уровне |  |  |
|  | III | 3,5 | 2 |  |  |  |  |
|  | IV | 3,0 | 2 |  |  | Допускаются пересечения в одном уровне |  |
|  | V | 4,5 и более | 1 |  |  |  |  |

Таблица 9. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Класс автомобильной дороги | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Ширина укрепленной полосы обочины, м | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1В | 100 | 3,50-3,75 | 4 и более | 0,50-0,75 | 600 | 50 |
|  | 60 |  |  |  | 400 | 70 |
| II | 120 | 3,50-3,75 | 2-4 | 0,50-0,75 | 800 | 40 |
|  | 100 |  |  |  | 600 | 50 |
|  | 60 |  |  |  | 150 | 70 |
| III | 100 | 3,5 | 2 | 0,50 | 600 | 50 |
|  | 80 |  |  |  | 300 | 60 |
|  | 50 |  |  |  | 100 | 80 |
| IV | 80 | 3,0 | 2 | 0,50 | 300 | 60 |
|  | 60 |  |  |  | 150 | 70 |
|  | 40 |  |  |  | 60 | 90 |
| V | 50 | 4,5 и более | 1 | 0,50 | 100 | 80 |
|  | 40 |  |  |  | 60 | 90 |
|  | 30 |  |  |  | 30 | 100 |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-100; дорог местного значения - 15-30. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги.

3. В зонах сложившейся исторической застройки, в границах территорий, прилегающих к охранным зонам объектов культурного наследия, допускается предусматривать размещение объектов с расчетными параметрами ниже установленных.

§ 2. Инфраструктура для велосипедного движения

4.1. Инфраструктура для велосипедного движения формируется в виде взаимоувязанной сети велосипедных путей (велосипедных дорожек и (или) полос для движения велосипедного транспорта) на городских территориях различного функционального назначения.

Таблица 9.1

| Велосипедные дорожки | Основное назначение |
| --- | --- |
| В составе поперечного профиля улично-дорожной сети (далее – УДС) | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах. |
| На рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки.

Минимальные расстояния от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий следует принимать по таблице 9.2.

Таблица 9.2

| Минимальное расстояние | Велосипедная дорожка, м | Велосипедная полоса, м |
| --- | --- | --- |
| До проезжей части, опор, деревьев | 0,75 | 0,50 |
| До стоянок автомобилей (параллельных/под углом) | 0,75/0,25 |
| Тротуаров | 0,50 | 0,25 |
| Зданий, оград и других построек и сооружений | 0,25 |

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  | 25 | 70*** | 400 | 100 |
| В составе поперечного профиля УДС | - | 1,50* | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |  |
| На рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50* | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |  |
| Примечания: * При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях. *** Продольный уклон велосипедных путей должен соответствовать продольному уклону проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и полосы с двухсторонним движением при продольных уклонах проезжей части улицы или дороги более 30‰. При уклонах более 30‰ следует увеличивать ширину велосипедных полос и дорожек в 1,5 раза. |

§3. Расчетные показатели объектов в области транспорта

5. Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории муниципального образования следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения муниципального района, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для парковки легковых автомобилей населения муниципального района при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения муниципального района представлены в Таблицах 10, 11.

Таблица 10. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах для парковки легковых автомобилей населения муниципального образования «Нижнеудинский район»

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УРОВНЮ КОМФОРТА |
| 1 | стоянка для постоянного хранения | высоко-комфортный | 2,5 машино-мест на 1 квартиру | в зоне новой жилой застройки 800 м |
|  |  | комфортный | 2 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | массовый | 1,5 машино-мест на 1 квартиру | в районах реконструкции 1500 м |
|  |  | социальный | 0,8 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специальный | 1 машино-мест на 1 квартиру |  |
| 2 | гостевые парковки | высоко-комфортный | 0,75 машино-мест на 1 квартиру | 100 м |
|  |  | комфортный | 0,63 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | массовый | 0,35 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | социальный | 0,16 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специальный | 0,25 машино-мест на 1 квартиру |  |
| II. ОТКРЫТЫЕ ПРИОБЪЕКТНЫЕ СТОЯНКИ У ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ |
| 3 | Учреждения органов местного самоуправления | 1 машино-место на 200-220 м2 общей площади | 250 м |
| 4 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1 машино-место на 50-60 м2 общей площади | 250 м |
| 5 | Банки и банковские учреждения: с операционными залами | 1 машино-место на 30-35 м2 общей площади | 250 м |
|  | без операционных залов | 1 машино-место на 55-60 м2 общей площади |  |
| 6 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 машино-место на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| 7 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 140-160 машино-место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| 8 | Профессиональные образовательные организации | 1 машино-место на 2-3 преподавателей, занятых в одну смену | 250 м |
| 9 | Дошкольные образовательные учреждения | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест | 250 м |
| 10 | Школы | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест | 250 м |
| 11 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 1 машино-место на 20-25 м2 общей площади | 250 м |
| 12 | Объекты бытового обслуживания | 1 машино-место на 10-25 м2 общей площади | 250 м |
| 13 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 1 машино-место на 25-30 мест на трибунах | 400 м |
| 14 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | 1 машино-место на 25-55 м2 общей площади | 250 м |
| 15 | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | 1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей | 250 м |
| 16 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт и др.) | 1 машино-место на 3-4 единовременных посетителя | 250 м |
| 17 | Бассейны | 1 машино-место на 5-7 единовременных посетителей | 250 м |
| 18 | Театры, кинотеатры, концертные залы | 1 машино-место на 4-8 зрительских места | 250 м |
| 19 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 1 машино-место на 6-8 единовременных посетителей | 250 м |
| 20 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 1 машино-место на 6-8 постоянных мест | 250 м |
| 21 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 1 машино-место на 4-7 единовременных посетителей | 250 м |
| 22 | Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 5-7 машино-мест на 100 коек | 250 м |
|  |  | 5 машино-мест на 100 сотрудников |  |
| 23 | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории) | 5-7 машино-мест на 100 посещений | 250 м |
|  |  | 2-3 машино-мест на 100 сотрудников |  |
| 24 | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | 1 машино-место на 20-30 коек | 250 м |
| 25 | Рынки постоянные: универсальные и непродовольственные | 1 машино-место на 30-40 м2 общей площади | 250 м |
|  | продовольственные и сельскохозяйственные | 1 машино-место на 40-50 м2 общей площади |  |
| 26 | Рестораны и кафе | 1 машино-место на 4-5 посадочных мест | 250 м |
| 27 | Железнодорожные вокзалы и автовокзалы | 1 машино-место на 10-15 пассажиров | 250 м |
| 28 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса | 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади | 250 м |
| III. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА |
| 29 | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15-20 машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 30 | Лесопарки и заповедники | 7-10 машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 31 | Базы кратковременного отдыха | 10-15 машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 32 | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, туристические базы | 3-5 машино-мест на 100 человек (отдыхающих и персонала) | 400 м |

Примечания:

1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

4. Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

На территории муниципального образования «Нижнеудинский район» должна быть разработана схема размещения сооружений для хранения легковых автомобилей. На основе разработанной схемы в проектах планировки, застройки и реконструкции жилых территорий сооружения для хранения и парковки легковых автомобилей следует размещать с учетом функционально-планировочного решения территории и особенностей застройки (существующей и проектируемой) жилого района, микрорайона, жилой группы, участка.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей, следует 8,2 кв. м/чел. на расчетный срок 2025 г.

6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в Таблице 11.

Таблица 11

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
|  | открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории общеобразовательных организаций, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок | 15 | 25 | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |
| Территории медицинских организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |

Примечания:

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

Таблица 12. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина, |
| 1. | Остановки общественного пассажирского транспорта - в жилой зоне | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, м | 400-600 | от входа в жилое здание | 500 (800) м |
|  | - в общественном центре |  |  | от объектов массового посещения | 400 м |
|  | - в производственной и коммунально-складской зоне |  |  | от проходных | 400 м |
|  | - в зонах массового отдыха и спорта |  |  | от главного входа | 800 м |
| 2. | Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | объект / район | 1 | от конечных остановок общественного транспорта | 2500 м |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия общественного пассажирского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 | от конечных остановок общественного транспорта | 2500 м |

Примечания:

1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м.

2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м».

2) таблицу 28 пункта 8 дополнить строкой 2.1.1 следующего содержания:

«Таблица 28

| № п.п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Нормативный правовой акт, в соответствии с которыми установлен расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Велосипедные дорожки | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018. |

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Нижнеудинского района», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр муниципального образования

«Нижнеудинский район» 							А.А. Крупенев

Гарагуля А.В.